TARTU ÜLIKOOL

Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond

Keemia Instituut

Friedrich Kaasik

Süsinik-ioonvedelik-polümeer komposiitmaterjalist täiturite valmistamine

Bakalaureusetöö materjalitehnoloogias

Juhendajad: dotsent Uno Mäeorg

teadur Urmas Johanson

doktorant Janno Torop

Tartu 2009

# Sisukord

1	Sisukord	2

2	Sissejuhatus	3

3	Kirjanduse ülevaade	5

3.1	Komposiitmaterjalidel põhineva kunstlihase ehitus	5

3.2	Kasutatavad polümeerid	6

3.3	Elektroodi materjalid	7

3.4	Solvendid	8

4	Eksperimentaalne osa	10

4.1	Seadmed ja materjalid	10

4.2	 Mõõtmismetoodika	11

4.3	Komposiitmaterjalil põhineva täituri valmistamine	12

4.3.1	Elektroodi valmistamine.	12

4.3.2	Membraani valmistamine	13

4.3.3	Täituri kuumpressimine	13

5	Tulemused ja arutelu	14

6	Kokkuvõte	18

7	Summary	19

8	Kasutatudkirjanduse loetelu	20

# Sissejuhatus

Elektroaktiivsed polümeerid (Electro Activ Polymers - EAP) on polümeere sisaldavad komposiit materjalid, millega toimuvad muutused neile rakendatud elektrpinge/voolu/välja toimel. Sellisteks muutusteks on näiteks värvuse muutus (elektrokromism), enim tuntud ja uuritud on aga elektromehaaniliselt aktiivsed polümerid, mis kas painduvad või paisuvad []. Ilukirjanduslikus kõnepruugis nimetatakse neid materjale kunstlihasteks, sest mõnedes aspektides meenutab nende käitumine inimlihaseid, kuna need suudavad tekitada tugevaid jõude ja säilitavad deformeeritud olekut. Teaduslikus ja popularteaduslikus kirjanduses kutsutakse neid materjale tihti ka arukateks materjalideks (smart materals). Käesoleval ajal valmistatud seda tüüpi materjalid omavad perpektiivi paljudes erinevates valdkondades, nagu näiteks mitmed rakendused robootikas pehmate manipulaatorite alal [], mikrotäiturite valdkonnas [], aga ka lab-in-chip täituritena, optiliste mikroseadmete juhtsüsteemid, kuid ka meditsiini seadmetes. Võimalused selliste materjalide laialdaseks kasutamiseks tulenevad materjalide väiksest massist ning suurest jõu ja massi suhtest. Lisaks eelnevale omavad sellised täiturid väga lihtsat konstruktsiooni ning see annab võimaluse neid täitureid miniatuseerida. Käesolevaks ajaks on valmistatud nii õhus kui vees ja teistes solventides töötavaid elektromehaaniliselt aktiivseid polümeerkomposiite. Sellised materjalid teeb eriti atraktiivseks asjaolu, et nad on töötamisel täiesti müravabad. Suurt läbimurret laiatarbe rakenduste osas oodatakse täituritelt, mille valmistamine oleks sarnane printimise tehnoloogiale []. Nimetatud uudne valmistamismeetod võimaldaks oluliselt alandada tootmiskulusid masstootmises ja tagaks parema kontrolli materjali omaduste üle. Selline  elektromehaaniline täitur on oma olemuselt kile, mis koosneb mitmest erineva koostisega kihist ja omab enamasti summaarset paksust 0,1-0,4 mm. Üheks enimuuritud seda tüüpi täiturite grupiks on ioonpolümeer-metall komposiidid (Ionic Polymer-Metal Composite - IPMC). Selliste täiturite keskmiseks kihiks on ioone ja solventi sisaldav poorne ioonpolümeer maatriks, mida katavad kahelt poolt elektroodi kihid. Elektoodidena kasutatakse enamasti keemiliselt sünteesitud üliõhukesi väärismetalli kihte. Kõige enam kasutatud metallideks on kuld ja plaatina harvemini ka palladium. Selliste materjalide deformatsioon tuleneb välise elektrivälja toimel liikuvatest ioonidest. Tüüpiliselt kasutatakse anioonseid rühmi sisaldava ioonpolümeri korral vesilahustes liikuvate katioonidena Na+, K+, Li+ ja Cs+ -ioone. Viimasel ajal on uuritud ka ilma veeta töötavaid IPMC-sid, kus solvendina ja samas ka ioonide allikana on kasutatud ioonvedelikke. Paljudel juhtudel on selliste IPMC -de valmistamine esimene etapp viidud läbi vesilahustes, kus on tekitatud ioonpolümeeri pinnale keemilise sadestamise teel väärismetallist elektroodi kihid ning hiljem on asendatud vesi ioonvedelikuga. B. Akle jt. on pakkunud välja otsese koostemeetodi, mille korral ioonvedelikku sisaldavale ioonpolümeer kilele kantakse elektroodide kihid, kas pihustamise või pintseldamise teel [].

Teaduskirjanduses on ka mitmeid publikatsioone, milles on käsitletud selliste täiturite valmistamist ja uurimist, kus pundunud ioonpolümeeri asemel on kasutatud mitte-ioonset polümeeri, mis moodustab poorse karkassi. Taoliste täiturite valmistamisel sünteesiti eraldi elektroodi kihid ja neid eraldav membraani kiht. Elektroodide valmistamisel kasutati ioonvedelikku süsiniknanotorude ja polümeeri lahust solvendis. Membraan valmistati aga polümeeri ja ioonvedeliku lahusest. Selline kiht-kihilt valmistamise meetod on taaskord samm lähemale printimismeetodile[]. Käesolev töö käsitleb uudseid materjale, millest saab valmistada nii paindele töötavaid, kui lineaarseid täitureid. Tegemist on nanopoorsest karbiidsest süsinikust, ioonvedelikust ning polümeerist koosneva elektroaktiivse komposiidiga (CDC-IL-EAP) [, ]. Selline materjal ei ole enam IPMC, sest selle valmistamisel ei ole kasutatud ei ioonpolümeeri ega metalle ja kirjanduses on neid nimetatud polümer –süsinik komposiitmaterjaliks (Polymer –Carbon Composite -PCC) []

# Kirjanduse ülevaade

## Komposiitmaterjalidel põhineva kunstlihase ehitus

Ioonpolümeer-metall komposiidid on EAP alaliik, mille ehitus on üldjuhul kolmekihiline. Lihtsustatult koosneb IPMC ioonjuhtivast membraanist, mis on mõlemalt poolt kaetud õhukese väärimetalli kihiga. Membraan on reeglina paksusega 0.1-0.3 mm ja tüüpiliselt täidab kahte funktsiooni: ta on reservuaariks elektroüüdi lahusele kuid samas tagab materjalile vajaliku jäikuse/elastsuse. Joonisel 1 on kujutatud, kuidas välise elektrivälja toimel hakkavad membraanis olevad vabad katioonid koos hüdraatmantliga liikuma negatiivse laenguga elektroodi (katoodi) poole. Sellise katioonide liikumise tulemusena pindub kuntslihas positiivse laenguga elektroodi (anoodi) suunas.

Joonis 1. Vees pundunud anioonseid rühmi sisaldava ioonpolümeeri läbilõige vooluta olekus ja voolu rakendamisel [].

Ainult ioonvedelikku sisaldava kunstlihase tööpõhimõte on sarnane. Suurimaks erinevuseks on see et ioonvedelik on nii solvendi kui ka ioonide allika rollis. Välise elektrivälja rakendamisel moodustub elektroodi pinnal vastasmärgilistest ioonidest kaksikkiht. Kunstlihaste valmistamisel kasutatakse enamasti selliseid ioonvedelikke, milles katioonide ja  anioonide mõõtmed on erinevad. Sobivatel ioonvedelikel on katioon anioonist suurem. Kasutades sellist ioonvedelikku paindub kunstlihas anoodi suunas, sest anoodile kogunevate ioonide mõõtmed on väiksemad kui katoodile kogunevate katioonide mõõtmed.

Joonis 2. Ioonvedelikuga täidetud kunstlihas, tavaolekus ja voolu rakendamisel [10].

## Kasutatavad polümeerid

Põhiliselt kasutatakse ioonvahetavaid polümeere, mis on stüreeni ja divinüülbenseeni kopolümeerid. Oluline parameeter on stüreeni ja divinüülbenseeni suhe, mis määrab vee sidustumise ja võimekuse ioone vahetada. Katioone vahetavate materjalide puhul on tihti kasutatavaks rühmaks sulfonaatrühm. Teised tuntud ioonvahetavad materjalid baseeruvad perfluoreeritud alkaanidel, kus fikseeritud anioonseteks rühmadeks on SO3- ja COO- või fikseeritud katioonseteks rühmadeks vastavalt ammooniumkatioonid. Tuntumad ioonjuhtivad polümeerid on Nafion, Neosepta, Aciplex, ja Flemion[].  Antud töös kasutati polümeerina PVdF(HFP)-d, mis ei ole ioonjuhtiv polümeer. Kuid vahekihi membraaniks kasutati EMIBF4-ja PVdF(HFP) segu kus ioonjuhtivuse tekitas ioonvedelik.

## Elektroodi materjalid

Elektroodidel on teatud omadused, millele ta peab vastama ja need kriteeriumid vähendavad oluliselt sobilike materjalide hulka ning piiravad sünteesimeetodite valikut. Elektroodid 1) ei tohi puruneda paindumisel; 2) peavad olema hästi deformeeritavad; 3) materjal peab polümeeri pinnaga sobima, st „nakkuma”; 4) peavad juhtima hästi elektrit; 5) olema vastupidavad keskkonnatingimustele [8].

Paljusid IPMC-sid on kaetud kullaga, mis on tuntud keemiliselt suhteliselt inertse ning hea elektrijuhtivusega metallina, kuid nanostruktuurne kuld on osutunud keemiliselt mitte väga stabiilseks. Kullaga katmisel osutubki põhiliseks probleemks asjaolu, et keemilisel sadestamisel tekkinud kulla osakesed on väga väikeste mõõtmetega ja need võivad hakata lahustuma lihasesse. Samuti on kulla kiht niivõrd õhuke ja hästi painduv, kuid kipub rebenema ning tekivad nn saarekesed ja siis ei ole elektroodi pind enam nii hea elektrijuht. Lihase kullaga katmisele võimalused võib suures plaanis jagada kaheks: keemiline sadestamine elektroodi pinnale või üliõhukese kullakihi liimimine lihase pinnale, kasutades Nafioni lahust. Liimimise vaieldamatuks eeliseks on lihase kullaga katmise kiirus, kuid samas kui kasutatakse liimi vahekihis võib juhtuda, et lihase ristijuhtivus halveneb ning lihase sooritusvõime ei parane.

Olulisel kohal elektroodide materjalides on ka plaatina, mida kasutatakse tema keemilise inertsuse, hea juhtivuse ja suhteliselt suure eripinna tõttu.  Plaatina elektroode kasutatakse ioonsetel polümeermaterjalidel, eriti Nafion membraanide katmsiel, oma hea elektrokeemilise stabiilsuse ja tema katioonse vormi kasutatavus ioonvahetus-redutseerimise protsessi teostamisel.  Plaatina eletroodidega IPMC-del esineb väikeste katioonide (H+, Li+, Na+ja K+) kasutamisel relakseerumine, mis tähendab liigutuse käigus pöördub IPMC tagasi oma algasendi poole, sest kui väikesed katioonid liiguvad liiguvad koos hüdraatmantliga katoodi suunas, siis tekkinud ülerõhutõttu ei jõua nad veemolekule enam enda küljes kinni hoida. Sama lihase juures ei toimu enam relakseerumist kui asendada väike katioon suure orgaanilise katiooniga. Plaatina miinuseks on suhteliselt kallis hind (ca 500 krooni gramm)[6, ].

CDC on nanopoorne süsinik materjal, mis valmistatakse metallide ekstraheerimisel metallkarbiididest. Seda on võimalik sünteesida väga täpse poori suurusega ja erineva eripinnaga, seadistades erinevaid parameetreid on võimalik teha 100 kuni 2000 m2/g ja järeltöötlusega saada isegi kuni 2500 m2/g.[] Hiljutiste katsete tulemused kirjeldavad tehnoloogiat, kuidas valmistada väga õhukesi (kuni 500 nm CDC) süsinikukihte. On läbi viidud mitmeid mudeluuringuid, et mõista supermahtuvuse mõjusid mikroskoopsel tasemel. Gogotsi et al. on uurinud CDC pinda mittelineaarse tiheduse funktsionaalteooria (NLDFT) meetodiga koos Brunauer-Emmet-Teller (BET) meetodi mõõtmisega. Kirjeldati uut 3 astmelist õõnsusmeetodit, mis püüab selgitada poorse materjali mahtuvuslikke omadusi, kui poori mõõtmed on samas suurusjärgus laetud osakestega [ - ]. Viimasel ajal on uuritud ka poori/iooni suuruse ja lahusti toimet mahtuvusele [], kasutades selleks kõrge resolutsiooniga transmissioonelektronmikroskoopiat, poorsusanalüüse, NLDFT ja BET meetodit.

Uuem uurimisvaldkond on kasutada süsinik nanotorusid või mikropoorset sütt. Nende suureks eeliseks on suhteliselt mõistlik hind ning kättesaadavus. Pigem on nende suureks eeliseks see, et kasutades elektroodimaterjalina süsiniknanotorusid või CDC-d muutub aktuaatorite süntees lihtsamaks ja paraneb oluliselt reprodutseeritavus. Süsiniknanotorudel on suhteliselt hea elektrijuhtivus kuid nende hind on suurem kui mikropoorsel söel. Mikropoorse söe kasutamisel on puuduseks ka suhteliselt aeglane liigutus, mille põhjustajaks võib olla madal juhtivus eletroodi kihis. Seda madalat jutivust proovisime parandada kullafooliumi peale kleepimisega, kuid see ei ole andnud siiani veel positiivset tulemust.

## Solvendid

Ioonvedelikud on ioonidest koosnevad ained ehk soolad, mis toatemperatuuril on vedelas olekus. Sellistel ühenditel on mitmeid eeliseid võrreldes tavasolventidega: 1) nad on vähelenduvad ehk ei oma praktiliselt mõõdetavat aururõhku ja seda kuni lagunemistemperatuurini välja; 2) on võimelised lahustama paljusid orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid, kaasaarvatud mitmeid polümeere  ja mineraale; 3) pole tuleohtlikud; 4) on hea termilise püsivusega; 5) neil on kõrge elektrokeemiline stabiilsus. Ioonvedelikuga täituril on leitud ka puudusi 1) liigutab aeglasemalt võrreldes veega 2) suurendab polümeeri elastsust.[8] Samuti on teadmata ioonvedelike biosobivus.

K. Mukai jt on avaldanud artikli [7], kus valmistatakse täitureid mis koosnevad süsiniknanotorudest, polü (-vinülideen fluoriid- heksafluoropropüleen)ist (PVdF(HFP)), ioonvedelikust 1-Etüül-3-metüül-imidasoolium tetraflouroboraat EMIBF4 ning kus lahustina kasutati dimetüülatsetamiidi DMAc. Selles artiklis valmistati aktuaatorit kahes etapis 1) elektroodide valmistamine 2) Membraani valmistamine.

Elektroodi valmistamiseks võeti alguses 50 mg süsiniknanotorud ja lisati sellele 100 mg ioonvedelikku EMIBF4 ja lahustit 1 ml DMAc-d. Seejärel töödeldi saadud segu kuulveskis 30 minutit 200 p/min. Seejärel lisati sinna eelnevalt valmistehtud lahust, mis koosnes 80 mg PVdF(HFP) ja 2 ml DMAc-st. Kui lahus oli lisatud töödeldi segu kuulveskis veel pool tundi 500 p/min. Suuremat pöörlemiskiirust on vaja, sest PVdF(HFP), EMIBF4 ja süsiniknanotorude saadud segu on viskoossem. Pärast töötlemist kuulveskis lisati segule 1 ml DMAc-i ning töödeldi edasi ultraheli vannis kolm tundi. Pärast ultraheli vanni lisati veel 5 ml DMAc-i. Kuulveskit kasutasid nad selleks et saada homogeensem segu. Membraani valmistamiseks kasutasid nad PVdF(HFP) ja EMIBF4 massisuhtega 1/1 lahustiks kasutasid DMAc-i. Nii elektroodi kui ka membraani tegid nad eelnevalt valmis ning hiljem kuumpressiga pressiti täitur kokku. Sellest artiklist tekkis ka mõte asendada süsiniknanotorud karbiitset päritolu süsinikuga ning proovida seejärel täiturit sarnaselt valmistada.

# Eksperimentaalne osa

## Seadmed ja materjalid

Täituri valmistamiseks kasutasin kuumpressi HillsBorough (B 70175). Reaktiivide kaalumiseks kasutasin analüütilist kaalu Mettler Toledo, AB 204-S/PH. Lahuste segamiseks kasutasin pliidiga inegreeritud magnetsegajat, Arex, Velp Scientifica (49130). Lahuste töötlemiseks ultraheliga rakendain Ultrahelivanni Sonarex Digital, DK 102 P. Mõõtmised teostati kasutades National Instruments LabView 8.2 kontrolltarkvara. Täituri liigutuseks vajalik ristkülik pinge tekitati NI PCI-6703 kood-analoogmuunduriga ja võimendati NS LM675-l töötava vooluvõimendajaga, sest NI PCI-6703 väljund vool on väike. Liigutus salvestati videokaamera abil, milleks oli Point Grey Dragonfly Express.

Käesolevas töös kasutati täituri valmistamisel polümeerina polü(-vinülideenfluoriid-heksapropüleen) (PVdF(HFP)) Sigma Aldrich (81433). Ioonvedelikuna leidis kautamist 1-Etüül-3-metüül-imidasoolium tetraflouroboraat EMIBF4. Elektroodi elektronjuhtivust ja elektrilist mahtuvust tagava komponendina kasutasin titaankarbiidist temperatuuril 800 oC valmistatud nanopoorset aktiivsütt TiC-800 firmalt Carbon Nanotec (4026). Lahustiks oli N,N-dimetüülatsetamiid DMAc Fluka (38839). Kasutatud reaktiivid olid analüütiliselt puhtad ning neid kasutasin ilma täiendava puhastamiseta

## Mõõtmismetoodika

Esiteks asetati saadud täitur klemmide vahele ning pingestati 2,8 V. Seejarel hinnati visuaalsel jälgimisel kas täitur paindub, või mitte. Kui osutus et saadud täitur paindus, siis edasisi uuringuid tehti spetsiaalse mõõtekompleksiga, mis oli koostatud Tehnoloogia Instituudi teaduri, Andres Punningu, poolt. Mõõtekompleks kasutatava seadme joonis on toodud joonisel 4. Joonisel on kujutatud seda seadet mõõtmas IPMC-d, kuid on sobilik mõõtma ka teisi täitureid. Seadme abil on võimalik määrata liigutuse ulatust ja kiirust, tarvitatavat voolu ja määrata pinget. Ühtlasi oli võimalik sinna juurde lisada jõuandur, mis ühendati juurde, kui lihas oli tasakaalu asendis. Seadme külge ühendati täitur vertikaalselt, kasutades kuldkontakte. Elektrivool rakendati läbi kontakti U ja maanduse. Mõõtmised teostati kasutades National Instruments LabView 8.2 kontrolltarkvara. Täituri liigutuseks vajalik ristkülik pinge tekitati NI PCI-6703 kood-analoogmuunduriga ja võimendati NS LM675-l töötava vooluvõimendajaga, sest NI PCI-6703 väljund vool on väike. Liigutus salvestati videokaamera abil, milleks oli Point Grey Dragonfly Express ja kaadrisageduseks oli 3,75 kaadrit sekundis. Kaamera paiknes täituriga risti ning valgustatud täituri tagant läbi matt klaasi.

Joonis 4 Täituri mõõtmiseks kasutatav seade

Erialakirjanduses iseloomustatakse tihti täituri liigutusulatust strain-ides. Mida iseloomustatakse valemiga (1) [].

|  | (1) |
| --- | --- |

Selles valemis on L vaba pikkus, d täituri paksus ja δ on kõrvalekalle (vahemaa) tasakaalu asendist. Seda valemit kasutan võrdlumomendi tekitamiseks teiste teadusartiklitega.

## Komposiitmaterjalil põhineva täituri valmistamine

### Elektroodi valmistamine.

Elektrood koosneb 35 massi-% PVdF(HFP), 35 massi-% EMIBF4 ja 30 massi-% CDC süsinikust. Kaaluti 0,1 g (kaks graanulit) PVdF(HFP)-d 13 ml klaasviaali. Seejärel lisati 1,5 ml DMAc-i ning viaal asetati tõmbekappi ööpäevaks seisma, et polümeer täielikult lahustuks. Järgneval päeval kaaluti teise klaasviaali polümeerile vastav kogus aktiivsütt ja ioonvedelikku. Sinna lisati 0,5 ml DMAc-d ning töödeldi ultrahelivannis 25 minuti jooksul maksimaalsel võimsusel. Seejärel lisati aktiivsöe ja ioonvedelikule suspensioonile eelneval päeval valmistatud polümeeri lahus. Polümeeri lahust sisaldanud viaali loputati 0,5 ml DMAc-ga ning saadud lahus lisati samuti aktiivsütt sisaldavale suspensioonile. Saadud segu segati täiendavalt magnetsegajaga 5 minuti ketel ning töödeldi uuesti ultrahelivannis 20 minutit maksimaalsel võimsusel. Kui ultrahelivannist väljavõttes oli süsi põhja settinud, siis segati lahust uuesti magnetsegaja abil ning valati lahus kuivama selleks otstarbeks spetsiaalselt Teflonist valmistatud väiksesse vanni, mis oli eelnevalt asetatud tõmbekappi. Enne valamist eemaldati magnetsegajapulk.

### Membraani valmistamine

Membraan koosneb 50 massi-% PVdF(HFP)-st ja 50 massi-% EMIBF4-st. Kaaluti 0,15 g (kolm graanulit) PVdF(HFP)-d klaasviaali. Seejärel lisati 1,5 ml DMAc-d ning viaal pandi tõmbekappi ööpäevaks seisma tagamaks polümeeri täielikku lahustumist. Järgneval päeval lisati klaasviaali polümeerile vastav kogus ioonvedelikku ning lahust töödeldi 30 minutit ultrahelivannis maksimaalsel võimsusel. Pärast seda valati saadud segu kuivama Teflon-vormile tõmbekappi.

### Täituri kuumpressimine

Võeti tavaline A4 paberileht, murti keskelt pooleks ning murdejoone juurde asetati esmalt elektrood, seejärel mõõtmetelt veidi suurem membraan ning siis sellele teine elektrood. Seejuures on oluline jälgida, et elektroodide kuivamisel saadud kilede pealmised pooled asetuksid vastu membraani. Kokkupressitavad kiled peavad asetsema võimalikult täpselt üksteisega kohakuti. Seejärel murtakse paber uuesti keskelt mööda murdejoont kokku ja asetati kuumpressi vahele, mis on eelnevalt 120 oC-ni kuumutatud. Pressiti 10 sekundi jooksul 4 MPa rõhuga manomeetri näidu järgi. Seejärel lõpetati pressimine ja võeti saadud täitur paberi vahelt välja. Kuna membraan oli suurem siis lõigati täitur sobivasse mõõtu.

# Tulemused ja arutelu

Käesolevas töös valmistati komposiitmaterjalist täitureid.

Komponentide kontsentratsioonide varieerimine

Alustuseks sai tehtud kaheksa erineva koostisega elektrolüüdi lahust.

| Lahuse nr / aine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDC süsinik % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| IL EMIBF4 % | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| m(PVdF(HFP)) % | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 |

Tabel 1. Esimese kaheksa lahuse kontsentratsioonid massiprotsentides.

Saadud lahused valasin välja alguses alumiiniumfooleumi peale. Lahus nr 1, 2 ja 3 olid liialt rabedad ning neid ei olnud võimalik kilena eemaldada fooleumilt, mis tegi nendest täituri valmistamise äärmiselt keerukaks, et mitte öelda võimatuks. Ilmselt oli selle põhjuseks liialt suur ioonvedeliku kontsentratsioon ja väikene polümeeri hulk. Ühtlasi võis olla viga ka alumiinum fooleumis. Lahus nr 4 ja 5 andsid suhteliset häid kilesid, kuid nende süsiniku sisaldus oli piisavalt suur mis tegi saadud kiled suhteliselt jäigaks. Nendest kiledest valmistatud täituritel ei ilmnenud liigutust või oli liigutus minimaalne. Lahustele 6,7 ja 8 tekkisid kuivamise käigus sisse praod ja nad olid ülimalt haprad, ning seega ei olnud võimalik neid kilesid kasutada.

Elektoodi kiledest 3, 4 ja 5 sai tehtud ka infrapuna spektrid. Neid tehti Keemia Instituudis nind neid aitas registreerida Signe Vahur. Neid spektreid analüüsides sai teada et kile struktuur ei olene sellest kas tegemist on pressitud või pressimata kilega, mis välistas võimaluse et komposiidiga juhtub midagi pressimise käigus. Samas oli märgata erinevusi kile ülemise ja alumise poole vahel, mis olid ilmselt tingitud lahuse kuivamisest ning et CDC süsinik settib lahusest põhja ja ioonvedeliku ja polümeri lahus jääb peale. Sellest tulenevalt sai proovitud pressida kokku kuivades ülevaval pool olnud küljed vastu membraani, kuid elektroodid olid ikkagi liiga jäigad ja liigutust ei tekkinud. Parima elektroodi materjalile tehti ka nelja kontaktiga takistuse uurimine. Mis näitas et kuivamise ajal ülevalpool olnud külje takistus oli 840 Ω/(5mm*1,7mm) ning teisel poolele oli vastav arv 576 Ω/(5mm*1,7mm)

Alumiinuim fooleumile väljakallatud elektroodkiledel oli veel üks probleem, nimelt need olid keskelt paksemad kui servadest, mis tekkist sellest et vedelik voolamise käigus valgus laiali, kuid ebaühtlaselt. Selle vältimiseks sai tehtud alumiiniumist vorm ning edasi katsetatud, kuid membraani kuivades alumiiniumvormis ilmnes et alumiinuim hakkas lahustuma membraani. Seejärel sai tehtud Teflonist vorm mõõtmetega 6,5 x 2,7 x 0,2 cm. Teflon-vanniga enam keemilist probleemi ei ilmnenud, kuid kuivamise käigus keerdusid tekkivad kiled rulli, mis tekitas hilisemaid raskusi kihtide üksteise peale asetamisega. Viimased tulemused on näidanud et kile ei tõmba enam rulli uues Teflon-vormis mõõtmetega 2,5 x 2,5 x 0,26 cm. Ilmselt tekkisid kiledesse vanas vormis mehaanilised pinged kuivamise käigus ja kile kuivas laiuse sihist kiiremini kui kõrguse sihist.

Mõõtekompleksis mõõdetud tulemusi kirjeldavad joonised 5 ja 6, neil joonistel on punasega märgitud aktuaatorile antav pinge, kollane jõuandurilt saadav pinge, sinine on täituri poolt tarvitatav vool. Jõuandurilt saadavat pinge väärtust on korrutatud 100 ja lahutatud 101. Voolu on samuti korrutatud 100. Neist tulemustest järeldub et lihase jõud ei kahanenud 500 tsükliga, kuid küll kahanes kasutatav vool sama jõu tekitamiseks. Kui alguses kasutas lihas painde sooritamise algfaasis 26 mA, siis pärast 500 tsükli tegemist ainult 19 mA.

Joonis 5. Täitur enne 500 tsüklit

Joonis 6.Täitur pärast 500 tsüklit

Joonistelt 5 ja 6 saadavad jõuanduri väljund pinged on võimalik ümberarvutada jõuks. Selleks kalibreeriti eelnevalt jõuandur 4 punktiga, sest kõik punktid asusid samal sirgel ning lineaarse regressiooni korrelatsiooni koefitsent oli 1. Saadud kalibratsioonist sai arvutatud maksimaalne jõud, mis ühele poole oli 75,9 mN ning teisele poole 81,6 mN. Võttes selle aktuaatori vasakule ja paremale painutuste aritmeetilisekeskväärtuse saame 78,75mN. Selle aktuaatori mõõtmed olid pikkus 1,6, laius 0,6, paksus 0,3 cm ja mass oli 48,1 mg. Jõudu mõõdeti 1,3 cm allpool kinnituskontakti. Artiklis [7] toodud jõud oli 40 mN, sellest tulenevalt on CDC süsinikuga valmistatud täitur pea kaks korda suurema jõuga. Kuid kui võrrelda vee baasil töötava klassikalise IPMC-ga siis IPMC omab jõudu umbes 20 mN [], mis on pea 4 korda väiksem kui käesolevas töös katsetatuga

Mõõtekompleksiga tehtud videost sai leida streini, selleks kasutati eelpool toodud valemit 1. Tulemuseks saadi ühele poole 1,19% ja teisele poole 1,01%, mis kokku annavad 2,20%. Antud tulem on 0,3% võrra parem kui oli toodud artiklis [7]

Käesolevas töösvalmistatud täituritel on ka üks suur puudus, kiirus. Kui vee baasil tehtud IPMC-d suudavad reageerida elektriväljale kiiresti umbes 2 sekundiga, siis ioonvedelikuga IPMC-d on oluliselt aeglasemad umbes 20 sekundid, kuid käesolevas töös valmistatud lihased on veelgi aeglasemad, ühe liigutuse tegemiseks kulub vähemalt minut. Kuigi nad on aeglased on nad siiski väga jõulised ja väikese voolutarbivusega.

# Kokkuvõte

Süsinik-ioonvedelik-polümeer täiturid on täiesti uudsed materjalid, mida ei ole jõutud veel väga uurida. Nende uurimisega tegeletakse

Elektrood koosneb 35 wt% PVdF(HFP), 35 wt% EMIBF4 ja 30 wt% CDC süsinikust. Kaaluti ca 0,1 g (kaks tera) PVdF(HFP)-d

# Summary

# Kasutatudkirjanduse loetelu

# Comments

Kas nanotorudel on mõistlik hind... tootja seisukohalt kyll ilmselt

# Endnotes

[]T. Mirfakh.raia, J. D.W. Maddena, R. H. Baughman,Polymer Artificial Muscles; Materials Today,10 (2007), 4,30-38.

[] Y. Bar-Cohen, Journal of Advanced Materials, 38 (2006), 4, 3-9.

[]E. Smela, Advanced Materials, 15 (2003), 6, 481-491.

[] Palmre, V., IPMC aktuaatorite valmistamine otsesel koostemeetodil ja nende iseloomustamine. Magistritöö, Tartu Ülikool, 2008

[] K. Mukai, K. Asaka, K. Kiyohara, T. Sugino, I. Takeuchi, High performance fully plastic actuator based on ionic-liquid-based bucky gel. Elsvier 2008

[] Patent application: Actuator and its preparation; Owner: University of
Tartu; Authors: Viljar Palmre, Urmas Johanson, Maarja Kruusmaa, Alvo Aabloo; Priority number: EE200800011; Priority date: 29.02.2008

[] Patent application: Actuator; Owner: Tartu Technologies Ltd., University of Tartu; Authors: Jaan Leis, Mati Arulepp, Janno Torop, Urmas Johanson, Alvo Aabloo; Priority number: P200800039; Priority date: 30.05.2008

[] Palmre, V., Vee elektrolüüs ioonsetel polümeer-metall materjalidel põhinevate kunstlihaste töös. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, 2006.

[] Kim, K. J, Shahinpoor, M. Ionic polymer-metal composite: II. Manufacturing techniques. In Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2002: Electroactive Polymer Actuator and Devices (EAPAD), 18-21 March 2002, San Diego, USA. Washington 2002. SPIE Vol. 4695.

[] Akle, B. J., Characterization and Modeling of the Ionomer-Conductor Interface in Ionic Polymer Transducers. Ph.D dissertation, Virginia Polytechnic Institute and Sate University, 2005.

[] Arulepp, M., Leis, J., Nanostruktuurne süsinik tuleviku energiakandja. Keskkonnatehnika 2006, 8, 26-28

[]  Jingsong Huang,* Bobby G. Sumpter, and Vincent Meunier, Angew. Chem.
Int. Ed., 47 (2008), 520 –524

[] Jingsong Huang,* Bobby G. Sumpter, and Vincent Meunier; A; Chem. 
Eur. J., 14 (2008), 6614 – 6626.

[] Chmiola, J.; Yushin, G.; Dash, R.; Gogotsi, Y., Journal of Power Sources, 158 (2006), 1, 765-772.

[]I, Takeuchi, K, Asaka, K, Kiyohara, T, Sugino, N, Terasawa,K, Mukai, T, Fukushima, T, Aida, Electromechanical behavior of fully plastic actuators based on bucky gel containing various internal ionic liquids, Electrochimica Acta, 2008

[] C. Jo, H.E. Naguib, R.H. Kwon, Smart mater. Struct. , 17 (6) (2008) 0605022